## Slide 1
Jornada de Capacitación
“Estudio sobre la cuantificación de la reducción de las emisiones actuales y futuras de la inversión en energía renovable y eficiencia energética en Bolivia”
Parte 3 – Concepto de línea base y su aplicación
Cochabamba – Bolivia
29 de noviembre de 2018.
www.wearefactor.com

## Slide 2
1. Concepto/Definición de línea base y su aplicación.
2. Selección y explicación de la herramienta UNFCCC para determinar la línea base para proyectos de energía.
Esquema de la ponencia

## Slide 3
“el estudio de línea de Base (en adelante, elB) es una investigación aplicada, realizada con la finalidad de describir la situación inicial de la población objetivo de un proyecto, así como del contexto pertinente, a los efectos de que esta información pueda compararse con mediciones posteriores y de esta manera evaluar objetivamente la magnitud de los cambios logrados en virtud de la implementación de un proyecto. Por lo tanto, un elB constituye una forma de investigación dirigida a obtener los referentes básicos de evaluabilidad del proyecto y, al mismo tiempo, un instrumento esencial para mejorar los procesos de gestión del conocimiento y toma de decisiones en el ámbito de una institución de promoción del desarrollo y del país en su conjunto”
Concepto de línea base y su aplicación.
https://www.google.com.bo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib5t2Cq_DeAhVDylMKHRg3B_8QFjACegQIBxAK&url=http%3A%2F%2Frevistasinvestigacion.unmsm.edu.pe%2Findex.php%2Fecono%2Farticle%2FviewFile%2F8994%2F7822&usg=AOvVaw1LCg0uB12YKSAPMFE8j8gu

## Slide 4
El Glosario de Términos del UNFCCC define lo siguiente:
  Escenario de Línea de Base:
    El escenario de Línea Base para la actividad de proyecto será aquel que razonablemente representa las emisiones antropogénicas por fuentes de GEI que se producirían en ausencia de la actividad de proyecto.
  Emisiones de Línea de Base:
    Las emisiones de GEI que se producirían en el escenario de Línea de Base.
Concepto de línea base y su aplicación.
https://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM.pdf

## Slide 5
Metodología para la línea de base y adicionalidad
Para cada tipo/modalidad de proyecto hay diferentes metodologías aprobadas. Éstas tienen diferentes siglas y son numeradas.
AM Metodología aprobada para proyectos de gran escala
ACM Metodología consolidada para proyectos de gran escala
AM-S Metodología aprobada para proyectos de pequeña escala
AR-AM Metodología aprobada para proyectos forestales de gran escala.
AR-ACM Metodología consolidada para proyectos forestales de gran escala.
AR-AMS Metodología aprobada para proyectos forestales de pequeña escala.
Concepto de línea base y su aplicación.

## Slide 6
Estudio de línea de base:
El estudio de Línea de Base consiste en la descripción de las características del proyecto, la definición de los límites del proyecto,
una línea de base de emisiones (calculo del escenario Business as Usual), una evaluación de las emisiones del proyecto, el análisis de fugas y el cálculo de emisiones reducidas.
Para la calculación de las reducciones de emisiones de un proyecto de Reducción de Emisiones se construye un escenario de emisiones, en el que se estima las emisiones que se hubieran dado sin el proyecto.
Este escenario se llama escenario de referencia y sus emisiones línea de base. El escenario de referencia también se define como el escenario “Business as Usual”. Este escenario se compara con el escenario de proyecto. Las emisiones del escenario de proyecto se llaman emisiones del proyecto.
Es decir con el estudio de línea de base se deberá proporcionar la información sobre
las emisiones sin el proyecto y con el proyecto, para que de esta manera, se pueda calcular la reducción de emisiones.
La reducción de las emisiones se desprende de la diferencia entre las emisiones del
proyecto y la línea de base, considerando también las fugas
Concepto de línea base y su aplicación.

## Slide 7
Estudio de línea de base:
El estudio de Línea de Base consiste en la descripción de las características del proyecto, la definición de los límites del proyecto,
una línea de base de emisiones (calculo del escenario Business as Usual), una evaluación de las emisiones del proyecto, el análisis de fugas y el cálculo de emisiones reducidas.
Para la calculación de las reducciones de emisiones de un proyecto de Reducción de Emisiones se construye un escenario de emisiones, en el que se estima las emisiones que se hubieran dado sin el proyecto.
Este escenario se llama escenario de referencia y sus emisiones línea de base. El escenario de referencia también se define como el escenario “Business as Usual”. Este escenario se compara con el escenario de proyecto. Las emisiones del escenario de proyecto se llaman emisiones del proyecto.
Es decir con el estudio de línea de base se deberá proporcionar la información sobre
las emisiones sin el proyecto y con el proyecto, para que de esta manera, se pueda calcular la reducción de emisiones.
La reducción de las emisiones se desprende de la diferencia entre las emisiones del
proyecto y la línea de base, considerando también las fugas
Concepto de línea base y su aplicación.

## Slide 8
La Herramienta Metodológica de la UNFCCC para el cálculo de la Línea de Base es:
Selección y explicación de la herramienta UNFCCC para determinar la línea base para proyectos de energía..
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-05-v3.0.pdf

## Slide 9
Esta herramienta proporciona procedimientos para estimar la línea de base, el proyecto y/o las emisiones de fugas asociadas con el consumo de electricidad, y procedimientos para monitorear la cantidad de electricidad generada por la planta de energía del proyecto.
Dependiendo de su alcance específico, las metodologías que se refieren a esta herramienta deberían:
  Especificar claramente qué fuentes de consumo de electricidad de proyecto, línea de base y fugas deben calcularse con esta herramienta;
  Proporcionar los procedimientos para determinar el escenario de referencia más probable para cada fuente de consumo de electricidad de referencia;
  Proporcionar los procedimientos para determinar el escenario de referencia más probable para la electricidad generada y suministrada por la planta de energía del proyecto a la red o los consumidores; y
  Proporcionar los procedimientos para determinar los factores de emisión de CO2 de referencia para la electricidad generada y suministrada por la planta de energía del proyecto (EFBL,grid,CO2,y y EFBL,facility,CO2,i,y)
Esta herramienta hace referencia a los siguientes documentos:
  “Herramienta para calcular el factor de emisión de un sistema eléctrico”.
  “Herramienta para calcular las emisiones de CO2 del proyecto o las fugas de la combustión de combustibles fósiles”
Herramienta metodológica 05
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-05-v3.0.pdf

## Slide 10
La selección de metodologías de la UNFCCC depende del los tipos de tecnologías de generación de energía que se encuentran dentro de los ámbito del estudio de la línea base que se quiere generar.
Para el caso de la presente consultoría, el ámbito de estudio de línea base es todo el sistema interconectado nacional que incluye las siguientes tecnologías de generación:
    Plantas de ciclo abierto con gas natural.
    Plantas de generación de ciclo combinado.
    Hidroeléctricas.
    Energía eólica;
    Energía solar;
    Energía geotérmica; y/o
Actualmente existen metodologías aprobadas de la UNFCCC para cada una de estas tecnologías.
Selección y explicación de la herramienta UNFCCC para determinar la línea base para proyectos de energía.
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-05-v3.0.pdf

## Slide 11
Las Metodologías aprobadas del UNFCCC para el cálculo de emisiones y reducciones de emisiones correspondientes a los tipos de proyecto de generación de energía del Sistema Interconectado de Bolivia son:
ACM0002. Metodología consolidada para generación con fuentes renovables conectada a la red (Grid-connected electricity generation from renewable sources). Esta metodología es aplicable a proyectos de generación eléctrica de las siguientes tecnología:
  hidroenergía;
  energía eólica;
  energía solar; y/o
  energía geotérmica;
ACM0025. Metodología consolidada para proyectos de nuevas plantas de generación con gas natural
ACM0007. Metodología consolidada para la conversión de ciclo abierto a ciclo combinado
Estas son las metodologías seleccionadas para determinar los parámetros de la línea base para el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Selección y explicación de la herramienta UNFCCC para determinar la línea base para proyectos de energía
https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf

## Slide 12
En la Publicación tituladas “Contribución Prevista Determinada Nacionalmente del Estado Plurinacional de Bolivia”, establece que la línea de base será el año 2010, por lo tanto:
Los parámetros de la línea base serán calculados con las metodologías correspondientes a cada tecnología de generación con datos histórico del año 2010
En el proceso de hacer el calculo de la línea base del año 2010 se ha visto por conveniente calcular también estos mismos parámetros para todos los años del registro histórico hasta el 2017. Esto con el propósito de analizar también las tendencias y evolución de los factores de emisión del SIN que muestran los efectos de generadores de energía incorporados y que incluyen proyectos de Energías Alternativas.
Estas tecnologías también son aplicables para estimar los efectos en las reducciones de emisiones por la expansión del sistema de generación con proyectos de energías renovables para que estas puedan ser comparadas con las metas fijadas en NDC. Es decir, analizar lo escenarios planificados y/o hipotéticos que permitan al Estado Plurinacional de Bolivia monitorear el estado de cumplimiento de sus compromisos.
NDC de Bolivia
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bolivia (Plurinational State of) First/ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA1.pdf

## Slide 13
www.wearefactor.com
¡Muchas gracias!
rsoto@consot.com